## Slide 1: 【IoT 導入セミナー】 Vol.2 IoT を広く知る
ミイシステム株式会社） 稲玉 繁樹
いなたま しげき

## Slide 2: IoT 導入への基礎講義
4部(回) 構成により基礎～導入検討までのスキルアップの上で，必要な開発をスタートします。
体験する
広く知る
繋いで見る
応用する
自力で試す
センサ，マイコン，スマホを使ってIoTを体験
エッジ～クラウドまでの構成と使用機材を知る
自分で進めるための作業体験
やりたいことを探す，必要な技術を探る
IoT/DX化にチャレンジする，伴走支援

## Slide 3: 構成機器の学習
Devices

## Slide 4: IoT のざっくり構成
IoT の基本構成
アナログ・通信
電圧 / I2C
サービス
BI TOOL
Http・Mqqt・UDP・UART・Modbus
LAN・Wi-Fi・LPWA・BT
センサ
エッジCPU
デジタルデータを処理
ネットワーク
データを送る
物理量を数値に変換
サーバ
アプリ
データベースが基本
データ活用の仕組み
市販品～専用品まで
最近は安いCPUも有り
Wi-Fi / LTE / LPWA
社内は有線が安定
Cloudがオススメだが社内専用も有り
エクセル～専用アプリまで
無料～数億
繋ぎ方
電源
ノイズ
物理配線
コスト
開発力
分析力
安定性
コスト
セキュリティ
安定性
電源
エッジソフト
よくある課題

## Slide 5: センサ
物理量を電気量に変換するもの
    https://www.thk.com/brand/omniedge/jp/useful/sensor_omniedge.html
いろいろ有る
安いモノが増えた
出力がそれぞれ
  PNP/NPN
  4-20mA
  i2c
  UART

## Slide 6: エッジCPU
センサを読み出し，計測演算，上位へデータを送る
安価なマイコン系と高性能なコンピュータ系が人気
マイコン系 \500-\5,000
コンピュータ系 \3000-\10,000
センサ \100-\10,000
Raspberry Pi3
86x57[mm]
Arduino
ESP32
Raspberry PI
M5Stack

## Slide 7: ネットワーク
インターネットへつなぐ仕組み
LPWA / Wi-Fi / LTE-M など
CPU
Wi-Fi
Cloud
SSID
PASS
https
API-KEY
データ速度＆サイズ&距離 / 電池 のトレードオフ
商用回線は進化中
    3G 終焉(2026/3)
    LTE-M 中速中量
    NB-IoT 低速小量
    Sigfox 12Byte x 100回
    LoRa系 ホスト必要

## Slide 8: サーバ
データを保存(DB)
表示・分析(APL)を実行
時代はクラウドが多い
工場内に専用も有り(オンプレ)

## Slide 9: アプリ
データを活用・分析・表示するモノ
サーバにDBとアプリを構築するのが基本
サーバ機能を持つクラウドアプリが便利で入門に良い
Ambient
8ch x 8 まで無料
IoT 入門に人気
有料機能が弱い
ThingSpeak
無料枠は1ch だけ
MATLAB の分析機能と連動
難しくて人気は無い
Google sheet
実質どこまでも無料
データ送信がちょっと面倒
エクセルの技術が使える

## Slide 10: 構成のまとめ
IoT システムの登場人物を紹介しました
たくさんの選択肢があるので経験値を上げましょう
作りたいモノに合わせて安いモノからステップアップ
入門例
1
2
3
センサ
M5Stack
Ambient
センサ
M5Stack
Google sheet
Data portal
センサ
M5Stack
Raspberry PI
influxDB
Grafana

## Slide 11: ネットワーク体験
Programing3

## Slide 12: ネットワーク
M5Stack が準備したネットワーク機能を体験
サンプルプログラムにより動きを確認
仕組みの理解は不要，何ができるかを学ぶ
  REMOTE+
    スマホをリモコンにする
  EzData
    簡易クラウドデータベース
  ESP-Now
    ESP32 間のデータ通信

## Slide 13: ネットワークカメラの体験
Network Camera

## Slide 14: M5 Camera
たくさん出ている，安い
性能はいまいち
AI Cameraも有り
体験しよう
  TIMER CAMERA F
    M5Stackに表示
  ESP32 CAM
    スマホで見れる
  UNIT V
    AI により物体検出

## Slide 15: カメラの利用と注意点
安価なカメラがたくさんありますが，少し注意が必要です
メリット
  安い・簡単に使える(M5Camera)
  小型で省電力
デメリット
  画質（明るさ）が弱い
  AI機能などもあるが，難易度が高い
→ あまり期待しない方が良いでしょう

## Slide 16: AI による画像認識体験
AI Camera

## Slide 17: AI体験
ChatGPT
  試してみよう
https://chat.openai.com/
https://aismiley.co.jp/ai_news/chatgpt-tsukattemita/

## Slide 18: 画像生成系AI
Bing Image Creator
    チャットで画像生成してくれます
解説ページ
https://www.bing.com/images/create

## Slide 19: AI画像認識の基礎
基本
    学習データ(写真)と入力(写真)の一致率をAIが判定
    学習データの精度が重要となる
    撮影時の外乱(外光，影，傾き)などで思ったように行かない場合が多い
https://qiita.com/s_yosh1d/items/0ac1e5c941ecda52b131

## Slide 20: Model を使うプログラム
Tensorflow モデル を使うプログラム
    Pythonだと60行くらいで書ける
import cv2
import tensorflow as tf
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# Kerasモデルファイル（例：model.h5）のパスを指定して読み込む
model_path = "keras_model.h5"
model = tf.keras.models.load_model(model_path)
# クラスのラベル
class_labels = open("labels.txt", "r").readlines()
# カメラキャプチャを開始
cap = cv2.VideoCapture(0) # 0はデフォルトのカメラを指定します
# グラフ初期化
plt.ion() # インタラクティブモードを有効にする
fig, ax = plt.subplots()
x = list(range(len(class_labels)))
y = [0] * len(class_labels)
bars = ax.bar(x, y)
ax.set_xticks(x)
ax.set_xticklabels(class_labels)q
ax.set_ylim([0, 100])
while True:
# カメラからフレームをキャプチャ
ret, frame = cap.read()
# 画像をモデルの入力サイズにリサイズ
input_shape = model.layers[0].input_shape[1:3] # モデルの入力サイズを取得
resized_frame = cv2.resize(frame, (input_shape[0], input_shape[1]))
input_image = np.expand_dims(resized_frame, axis=0)
input_image = input_image.astype(np.float32) / 255.0
# モデルに画像を入力して推論を実行
predictions = model.predict(input_image)
# 各クラスの確率を取得
class_probabilities = predictions[0] * 100
# グラフを更新
for i in range(len(class_labels)):
bars[i].set_height(class_probabilities[i])
plt.pause(0.01) # グラフを更新するために少し待機
# 結果を画面に表示
for i in range(len(class_labels)):
text = f"{class_labels[i]}: {class_probabilities[i]:.2f}%"
cv2.putText(frame, text, (10, 30 + i * 30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 255, 0), 2)
# フレームを表示
cv2.imshow('Keras Model', frame)
# キー入力を待機し、'q'を押すとループを終了
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
break
# カメラキャプチャを解放し、ウィンドウを閉じる
plt.ioff()
plt.show()
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

## Slide 21: AI 画像診断
Teachable Machine
https://teachablemachine.withgoogle.com/
楽しいので使ってみよう

## Slide 22: Google サービスの体験
Google Apps

## Slide 23: Google サービス
無料で使えるたくさんのサービスがある
業務のスキルアップにも使えるので使ってみよう
さらに
50以上あり

## Slide 24: Google サービス2
GOAL
  Googleフォームを体験
  スプレッドシートへデータを自動入力
有名なサービス
  Gmail メール
  Drive ファイル保存
  YouTube 動画
  Chrome ブラウザ
  MAP 地図
  Calendar カレンダー
  アシスタント OK,Google
おすすめ
  ドキュメント WORD
  スプレッドシート Excel
  スライド パワーポイント
  フォーム アンケート収集
使い方
  Gmail の右上メニューから開く
  人により表示順は違う

## Slide 25: Googleフォーム
利用シーン
  アンケート収集
  参加申込書
  評価テスト
試してみよう
  アンケート入力してみる
  右上のテンプレートギャラリーを試す
    Tシャツ申込書
    評価テスト
結果は個人のGoogle ドライブに保存される
スプレッドシートで開いてみる

## Slide 26: スプレッドシート
開いてみる，開けば分かる
IoTで使っている例
  水槽の温度監視
ESP32
Sheet
Data Portal
GAS
Sigfox / https

## Slide 27: GASの紹介
Google Apps Script にプログラムが置ける
難しいので紹介のみ，雰囲気をつかむ
Script 例
  doGet()
  データを受信しシートに書き込む
  check_newData()
  データをチェックし，異常値の場合はメールを送る
  send_email()
  シート情報を元にメールを送る

## Slide 28: まとめ
IoT に係るモノを広く体験しました
いろいろなモノやデータが繋がっていることを理解
無料で良いものを上手く使いこなそう → 勝利へのポイント
ハマりポイント
  ひとつひとつは理解できても，つなぐ所で悩む
  次々良いものが出てくる
  作ったモノが売っている（無料）
  → 相談できる人を作ろう

## Slide 29: 宿題
次回は実践するテーマを決めます
作りたいもの，改善したいこと，見たいもの，などを探しておく
難しく考えず，たくさん出そう
何ができると | こう嬉しい | 方法（次回考える）