## Slide 1: 【IoT 導入セミナー】 Vol.1 IoT を体験する
ミイシステム株式会社） 稲玉 繁樹
いなたま しげき

## Slide 2: 概要説明
Introductions_1

## Slide 3: IoT 導入への基礎講義
4部(回) 構成により基礎～導入検討までのスキルアップの上で，必要な開発をスタートします。
体験する
広く知る
繋いで見る
応用する
自力で試す
センサ，マイコン，スマホを使ってIoTを体験
エッジ～クラウドまでの構成と使用機材を知る
自分で進めるための作業体験
やりたいことを探す，必要な技術を探る
IoT/DX化にチャレンジする，伴走支援

## Slide 4: プログラミング(基本)
Programing0

## Slide 5: 教材説明
M5Stick-C（エムファイブスティック）
    CPUの操作，ボタンの説明
    PCとUSB接続
    電源ボタンはリセットにもなる
  Grove(グローブ)
      専用ケーブル
      センサと接続
  HAT(ハット)
      専用コネクタ
      CPUと接続
Bﾎﾞﾀﾝ
Aﾎﾞﾀﾝ
電源ﾎﾞﾀﾝ
USB
Grove
HAT
上下注意

## Slide 6: 教材説明
Ambient(アンビエント)
    クラウドデータ管理ツール
    PC/スマホからもアクセス可
Browser(ブラウザ)
    webを表示するツール
    PC ： Chrome推奨
    スマホ ： Safari / Chrome
Wi-Fi(ワイファイ)
    SSID: WiFiの接続先
    PASS: WiFiのパスワード
    Wi-Fi は11b/g を使います！

## Slide 7: M5Burner(M5バーナー)
写真の四角部分を変更します
    UIFlow(StickC) の最新版をDownload しておきます。
    USBケーブルをつなぎCOMを選択，Configration
    Wi-Fi 情報を書き込み，Internet Mode(Cloud) にする
    Save するとWi-Fi 接続されます

## Slide 8: UIFlow (Web版)
UIFlowを開く https://flow.m5stack.com/
    APIKEY を確認，入力
    左下が接続済みになれば成功
APIKEYを入力
・赤い画面の場合，Wi-Fi設定が間違い
・M5Stick は11b/g
・PC もネット接続が必要です
機種と言語を選ぶ

## Slide 9: UIFlow の動作Mode
UIFlowは3つのモードがあります。
    操作と動作が変わるので注意しましょう。
    間違えても戻せるので安心して試そう
Mode | summary | ◯✕ | 
USB | UIFlow-Desktop-IDE を使用 USBケーブルを指して使う | ◯ | 安定動作 インターネット不要
 |  | ✕ | 最新機能が使えない リモコン使えない
Cloud | https://flow.m5stack.com/ ブラウザからWi-Fi 経由で使う | ◯ | 最新機能が使える 遠隔でも更新できる
 |  | ✕ | 設定が少し必要 バグが多い
APP | ダウンロードしたプログラムを動作する 電源入れ直しても，同じソフトが動く | ◯ | 運用に使える 電源切れても再起動できる
 |  | ✕ | 時々フリーズする ソフト更新できない

## Slide 10: 動作Mode の変更方法
ボタン操作によりMODE変更できます
デモ操作しますのでやってみよう
Mode | 手順 | GOAL
USBにする | POW→ A → (Code) → B → (SetUP) → A → (Swicth) → A → Bx2 → A → POW ・Switch Mode でUSBを選択してからPOWで再起動する | USB表示
Cloudにする | POW→ A → (Code) → A ・Code画面にてAを押すとWiFi 接続を始める | 青い画面で Cloudと表示
APPにする | プログラム画面からダウンロードを実行（あとで説明） | プログラムの自動実行
電源を切る | POWボタンを6秒以上押す | 画面が消える
Bﾎﾞﾀﾝ
Aﾎﾞﾀﾝ
POWﾎﾞﾀﾝ

## Slide 11: 準備 (Web)
UIFlowを開く https://flow.m5stack.com/
    APIKEY を確認
    APIKEY により接続を確認
APIKEYを入力
・赤い画面の場合，Wi-Fi設定が間違い
・M5Stick は11b/g
・PC もネット接続が必要です
機種と言語を選ぶ

## Slide 12: 準備
UIFlow の使い方
    サンプルソフトを開く
    実行(RUN)
画面設定
センサエリア
Block
Programingエリア
操作部
４つのコマンドを使う
Open
Save
Run
ダウンロード

## Slide 13: いろいろなセンサ体験
Programing1

## Slide 14: プログラム1
まずはCPU内蔵センサでプログラミングしてみよう
使い方はサンプルと講師画面により説明
  LED
      点滅
  BTN1/2
      ボタンでLED・ON/OFF
      BTN1/2で操作
  画面
      文字表示
      図形表示
  加速度
      センサの読み出し
      グラフ表示

## Slide 15: プログラム2
センサを繋ぎながらサンプルプログラムを体験しよう
使い方はサンプルと講師画面により説明
Category | Units |  |  |  | About
デジタル入力 | BTN ボタン | LASER 通過 | DC-ON/OFF 横取り | PIR 人感 | オン・オフで入力できる
デジタル出力 | RLY リレー | VIB 振動 |  |  | オン・オフを出力できる
アナログ入力 | Voltage 電圧 | Current 電流 | LIGHT 明るさ |  | アナログ値を読み取る
アナログ出力 | SPK 音 | LED 光 |  |  | 中間の値も出力できる
センサー | COLOR 色 | TOF 距離 | U-SONIC 距離 | ENV 気温気圧 | いろいろな値を読み取る
 | NCIR 温度 | Acc 振動 | CO2 空気品質 | HEART 脈拍 | 

## Slide 16: ちょっと高度なプログラミング
Programing2

## Slide 17: 基本命令を学ぶ
プログラムの基本機能を体験しよう
  変数 数値や文字を入れる箱
  演算 コンピュータは計算が得意
  繰り返し 同じ処理を行う
  分岐 条件により処理を変える
  配列 変数をまとめる

## Slide 18: 変数
変数とはデータを記憶しておくための領域
数値，文字など種類の事を型という

## Slide 19: 演算
四則演算や複雑な関数計算ができます
演算結果は変数に代入する

## Slide 20: 繰り返し
同じ処理を繰り返すのに便利
開始条件，終了条件の工夫で複雑なことができる

## Slide 21: 分岐
変数の条件などにより処理を分ける
If then else と Switch Case の２種類が基本

## Slide 22: 配列
配列とは連続した変数の集まり
連続したデータを扱う

## Slide 23: プログラム3
  5つの基本を使った応用にチャレンジ
        変数，演算，繰り返し，分岐，配列
    ボタンを押した回数を表示
        Aボタンで+，Bボタンで0クリア，回数を画面に表示
        さらに10回ごとにLEDを10回点滅させよう
    100回繰り返し
        1-100 までを1秒ごとに表示，カウンタと合計値を表示
        平均値も追加表示
        3の倍数はLED点灯
    ボタンの状態を表示
        白い■を表示，Aボタンが押されたら赤，Bなら青，両方なら緑にする
    サイコロを作る
        1-6の乱数を2つ作り表示，ボタンを押すたびに新しくする
        ゾロ目ならLEDを点灯
        出た目を過去3回分配列に保存し画面に表示
        サイコロをフルアクションを追加（数字をランダム表示）

## Slide 24: まとめ
IoT の基礎学習と進め方を学習
たくさんのセンサを体験，活用イメージが広がる
プログラムの基本５構文を学習，体験
→ 学習の楽しい部分を業務に活かしましょう