## Slide 1: 【IoT 導入セミナー】 Vol.３ IoT を体験する２
ミイシステム株式会社） 稲玉 繁樹
いなたま しげき

## Slide 2: 概要説明
Introductions_1

## Slide 3: IoT 導入への基礎講義
4部(回) 構成により基礎～導入検討までのスキルアップの上で，必要な開発をスタートします。
体験する
広く知る
繋いで見る
応用する
自力で試す
センサ，マイコン，スマホを使ってIoTを体験
エッジ～クラウドまでの構成と使用機材を知る
自分で進めるための作業体験
やりたいことを探す，必要な技術を探る
IoT/DX化にチャレンジする，伴走支援

## Slide 4: ちょっと高度なプログラミング
Programing3

## Slide 5: 基本命令を学ぶ
プログラムの基本機能を体験しよう
  変数 数値や文字を入れる箱
  演算 コンピュータは計算が得意
  繰り返し 同じ処理を行う
  分岐 条件により処理を変える
  配列 変数をまとめる

## Slide 6: 変数
変数とはデータを記憶しておくための領域
数値，文字など種類の事を型という

## Slide 7: 演算
四則演算や複雑な関数計算ができます
演算結果は変数に代入する

## Slide 8: 繰り返し
同じ処理を繰り返すのに便利
開始条件，終了条件の工夫で複雑なことができる

## Slide 9: 分岐
変数の条件などにより処理を分ける
If then else と Switch Case の２種類が基本

## Slide 10: 配列
配列とは連続した変数の集まり
連続したデータを扱う

## Slide 11: プログラム3
  5つの基本を使った応用にチャレンジ
        変数，演算，繰り返し，分岐，配列
    ボタンを押した回数を表示
        Aボタンで+，Bボタンで0クリア，回数を画面に表示
        さらに10回ごとにLEDを10回点滅させよう
    100回繰り返し
        1-100 までを1秒ごとに表示，カウンタと合計値を表示
        平均値も追加表示
        3の倍数はLED点灯
    ボタンの状態を表示
        白い■を表示，Aボタンが押されたら赤，Bなら青，両方なら緑にする
    サイコロを作る
        1-6の乱数を2つ作り表示，ボタンを押すたびに新しくする
        ゾロ目ならLEDを点灯
        出た目を過去3回分配列に保存し画面に表示
        サイコロをふるアクションを追加（数字をランダム表示）

## Slide 12: プログラミング(応用)
Programing4

## Slide 13: UIFlow を高度に使うポイント
UIFlow の上手く使うためのポイント（一部）
  画面整理
  構造化整理
  変数整理
  データ分析機能
  スマプロに指導した内容から抜粋

## Slide 14: ポイント：画面整理
UIFlowは1画面のアプリが得意
デザイナでキレイに作っておく
ポイント
  表示変更するラベル名は変更し規則性を持たせる
  XY座標は数値入力し揃える
  フォントサイズに凝る

## Slide 15: ポイント：構造化整理
プログラムは構造化する(階層化)
  初期化
  計測
  表示
  送信
機能ごとに関数で整理
  タイミング管理しやすい
  何度も呼ぶ場合など便利
初期化
計測
表示
送信
関数1
関数2
関数3

## Slide 16: ポイント：変数整理
変数は便利だが管理が重要
  命名規則を揃える
  演算経緯を分かりやすく
      SUM0 → SUM1 → SUM2，など
      不要な変数は削除する

## Slide 17: ポイント：データ分析変更
分析のためリストに保存
  リングバッファに保存
  保存して後で分析する
  ※リストは遅いので注意
数学ブロックのリスト分析が強い
  標準機能に頼る
  無い場合のみ作成する

## Slide 18: プログラム４
目標：現場に近いプログラミングの学習
    現場で使う場合，測る→（貯める・送る）→見るの4stepが基本となる
    代表的なセンサの使い方とシステム化を学習する
例
    電流センサによる電流計測
    加速度センサによる振動の大きさ計測
    明るさセンサによる物体検知とカウント

## Slide 19: 電流センサ
ATMICL-ONE による電流計測
  配線：AC電源を計測
UIFlow による計測
  i2c の初期設定
  レジスタ1から2バイト読み出す
  0.01A単位のため100で割る
貯める・送る
  リストに保存
  EzData に送信
  クラウドに送信

## Slide 20: 加速度センサーによる振動計測
加速度ベクトル→振動換算は難しい
  √x^2+y^2+z^2 は同期性が重要でUIFlow ではおそらく無理
振動計測はノウハウが必要
  ノイズ対策
  オフセット対策
  ドリフト対策
  ・・・
ノイズ
オフセット
ドリフト

## Slide 21: 明るさセンサ
光の大きさが数値になる
ボリュームによりしきい値を変えられる
明るい=0，暗い=1
明るいから暗いに変化でカウント+1
  高速変化のエラー対策
  ちらつき対策

## Slide 22: 貯める・送る
リストに貯める
    過去N回分などを貯める場合
    演算したりグラフを書く場合
EzData
    M5Stack 純正のデータベース
    EzData からスマホにグラフ表示できる
    スマプロから使わせない方が良いとのこと
クラウド
    無料サービスを使う(Ambient等)
    Google 無料サービス
    社内は Azure を使用するとのこと

## Slide 23: まとめ
プログラムの基本５構文を学習，体験
UIFlow を上手く活用するためのポイント
基礎から応用へレベルアップ，体験と難易度を理解
→ 業務への応用に向け，
自力でできる部分と難しい部分を理解して進めよう

## Slide 24: 宿題
次回は実践するテーマを決めます
作りたいもの，改善したいこと，見たいもの，などを探しておく
難しく考えず，たくさん出そう
何ができると | こう嬉しい | 方法（次回考える）